## Slide 1
Technisches Zeichnen mit onshape
>>zum Dokument auf onshape
Holzverbindungen
zur Anleitung geht es mit Mausklick auf den jeweiligen Körper!
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -1
Keynote

## Slide 2
Video-Anleitung
Video-Anleitung
Mausklick links
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
Erstelle ein neues Dokument
neue Skizze erstellen
Skizzenebene auswählen: front
Würfel anklicken: Vorn
Mittelpunktrechteck auswählen
Beginne die Zeichnung am Ursprung und zeichne ein Rechteck ungefähr wie links
schreibe die korrekten Maße ein
Alle Linien erscheinen schwarz:
die Skizze ist vollständig bestimmt.
Skizze erstellen auf der Front-Ebene
Kurzanleitung - ausführlichere Hinweise findest Du bei Übung 1!
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
HOME

## Slide 3
neue Skizze erstellen
wähle Linienwerkzeug
zeichne damit von Origin ausgehend
ein Rechteck mit 20 x 7,5 mm.
stelle die Skizze fertig:
Aus der Skizze wird ein Körper
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -3
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
20
20
klicke auf die fertige Skizze und wähle „linear austragen“
Fläche von Skizze 1 (Volumenkörper/Neu)
ändere die Tiefe auf 20 mm
verändere die Ansicht im Raum, so dass Du den Körper betrachten kannst und klicke grün (ok)
Skizze 2 erstellen auf der Vorderfläche des Körpers
Skizze 3 erstellen links auf der Vorderfläche des Körpers
neue Skizze erstellen wie oben
am linken Rand
HOME

## Slide 4
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -4
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
Skizze 4 erstellen rechts auf der Vorderfläche des Körpers
Linear austragen: Fläche von Skizze 3
klicke auf die fertige Skizze 3 und wähle „linear austragen“
Volumenkörper/ Entfernen
ok (grün)
Linear austragen: Fläche von Skizze 2
klicke auf die fertige Skizze 2 und wähle „linear austragen“
Volumenkörper/ Entfernen
ok (grün)
neue Skizze erstellen
wähle „Mittelpunktkreis“
zeichne die 2 Dübellöcher mit 4 mm Durchmesser
Skizze 4
HOME

## Slide 5
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -4
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
Linear austragen: Fläche von Skizze 4
klicke auf die fertige Skizze 4 und wähle „linear austragen“
wähle die beiden Skizzen an
Volumenkörper/ Entfernen /
ändere die Tiefe auf 15 mm
ok (grün)
HOME

## Slide 6
Video-Anleitung
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
neue Skizze erstellen
Skizzenebene auswählen: Top
Würfel anklicken: oben
Mittelpunktrechteck auswählen
Beginne die Zeichnung am Ursprung und zeichne ein Rechteck ungefähr wie links
trage die korrekten Maße ein
Skizze erstellen auf der Top-Ebene
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
Alle Linien erscheinen schwarz:
die Skizze ist vollständig bestimmt.
Skizze fertig!
Linear austragen: Fläche von Skizze
klicke auf die fertige Skizze und wähle „linear austragen“
Fläche von Skizze (Volumenkörper/Neu)
ändere die Tiefe auf 20 mm
verändere die Ansicht im Raum, so dass Du den Körper betrachten kannst und klicke grün (ok)
erstelle ein neues Part Studio
HOME

## Slide 7
Video-Anleitung
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
neue Skizze erstellen
Skizzenebene auswählen: Fläche von
Würfel anklicken: oben
Eckenrechteck auswählen
zeichne ein Rechteck ungefähr wie links
trage die korrekten Maße ein
Skizze erstellen Oberseite Körper
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
Alle Linien erscheinen schwarz:
die Skizze ist vollständig bestimmt.
Skizze fertig!
Linear austragen: Fläche von Skizze
klicke auf die fertige Skizze und wähle „linear austragen“
Fläche von Skizze (Volumenkörper/Entfernen)
ändere die Tiefe auf 7,5 mm
verändere die Ansicht im Raum, so dass Du den Körper betrachten kannst und klicke grün (ok)
HOME

## Slide 8
Video-Anleitung
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
neue Skizze erstellen
Skizzenebene auswählen: Top
Würfel anklicken: oben
Eckenrechteck auswählen
zeichne ein Rechteck vom Ursprung her
trage die korrekten Maße ein
Skizze erstellen
Alle Linien erscheinen schwarz:
die Skizze ist vollständig bestimmt.
Skizze fertig!
erstelle ein neues Part Studio
Linear austragen: Fläche von Skizze
klicke auf die fertige Skizze und wähle „linear austragen“
Fläche von Skizze (Volumenkörper/Neu)
ändere die Tiefe auf 15 mm
klicke auf ok!
HOME

## Slide 9
Video-Anleitung
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
verändere die Ansicht im Raum
neue Skizze erstellen
Skizzenebene auswählen
Mittelpunktkreis auswählen
Skizze erstellen
zeichne zwei Kreise
mit 4 mm Durchmesser
und bestimme die Lage, bis sie schwarze Linien aufweisen
Linear austragen: Fläche von Skizze
klicke auf beide Kreise und wähle „linear austragen“
Fläche von Skizze (Volumenkörper/Entfernen)
ändere die Tiefe auf 30 mm
HOME

## Slide 10
Video-Anleitung
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
HOME
neue Skizze erstellen
Skizzenebene auswählen: Front
Würfel anklicken: Vorn
Mittelpunktkreis auswählen
zeichne einen Kreis mit 4mm Durchmessr vom Ursprung aus
Skizze erstellen
Alle Linien erscheinen schwarz:
die Skizze ist vollständig bestimmt.
Skizze fertig!
erstelle ein neues Part Studio
Linear austragen: Fläche von Skizze
klicke auf den Kreis und wähle „linear austragen“
Fläche von Skizze (Volumenkörper/Neu)
ändere die Tiefe auf 30 mm

## Slide 11
Video-Anleitung
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
Bauteile einfügen
nacheinander alle Teile einfügen:
Leiste 150x20x15
Leiste 50
Leiste 70
Leiste 70
Dübel 4 mm
Dübel 4 mm
dazu Linksklick zum anwählen und im
Hauptfenster mit einem zweiten Klick ablegen:
Baugruppe erstellen
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
HOME
ok

## Slide 12
CAD mit onshape: Holzverbindungen E
Baugruppe erstellen
H. Prüser Onshape im Technikunterricht
Holzverbindungen E -2
HOME
Leiste 150x20x15 auswählen und verankern
die Teile so zueinander ausrichten, wie sie
zusammengesetzt werden sollen.
Das macht man mit den Richtungspfeilen.
einfach ausprobieren:
wenn die Richtung ungefähr stimmt, die korrekte Gradzahl eingeben
beenden mit Linksklick in den freien Raum
mit Linksklick auswählen
mit Rechtsklick Menu öffnen
mit weiterem Linksklick auswählen
fehlerhafte Verknüpfungen werden rot angezeigt
sie lassen sich mit Doppelklick wieder aufrufen
und bearbeiten
Die Verknüpfungswerkzeuge
😎
einfach ausprobieren - Körper vergrößern und verdeckte Kanten einblenden
Verknüpfungen lassen sich ein- und ausblenden